## Slide 1: Werkinstructie zandzakken boekje bij presentatie train de trainer (versie 2023-03-15)

## Slide 2: Werkinstructie zandzakken
Wiki noodmaatregelen waterkeringen
?
wiki-noodmaatregelen@deltares.nl
Werkinstructie zandzakken leggen voor waterkeringen
Work instruction using sandbags for waterdefences

## Slide 3
Dit boekje in pdf is bedoeld als tekst bij ‘2 Werkinstructie leggen zandzakken presentatie.ppt’.
Voorbereiding:
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Leg vier zandzakken op de grond of tafel: 2x2, dus 2 naast elkaar, 2 hoog. Dit heb je nodig voor de uitleg van de tekening en van de begrippen lagen/rijen.
Daarna kun je die vier gebruiken om te laten zien hoe je kont op strik stapelt.
Als je kunststof zakken hebt, leg je daarvan 2 klaar. Dit is om de schuifweerstand te laten horen.

## Slide 4
Hallo.
Mijn naam is ……………
Ik ga jullie een instructie geven over het werken met zandzakken.
Dit doe ik aan de hand van afbeeldingen.
Soms pak ik er een zandzak bij om het voor te doen.

## Slide 5
Voorbereiding:
Leg vier zandzakken op de grond: 2x2, dus 2 naast elkaar, 2 hoog.
en wijs aan wat je bedoelt.
In de presentatie gebruiken we afbeeldingen. Verklaring :
Het linker plaatje zie je de zandzak getekend van boven gezien. Het volle deel noemen we de kont, het lege deel de strik.
Het tweede plaatje is een zak van opzij getekend.
Het derde van voren of achteren.
‘Lagen’ gebruiken we voor zandzakken op elkaar. Zoals lagen sneeuw.
‘Rijen’ liggen naast elkaar. Zoals rijen stoelen.

## Slide 6
Voor de persoonlijke veiligheid.
Draag:
Handschoenen voor het sjouwen van zandzakken.
Veiligheidsschoenen voor bescherming van de voeten.
Een helm in de buurt van (draaiende) machines.
Rust, eet en drink op tijd.

## Slide 7
Formaat en vulling
Zandzakken hebben een formaat van gemiddeld 40x60 cm.
Vul deze maximaal voor 2/3 met zand. Zakken die je volledig vult zijn niet goed te vormen.
Maximaal gewicht is 15 kg om het werken met zandzakken vol te kunnen houden.
De kunststofzak maximaal 20 kg. Dit extra zand is nodig om de zak stevig te maken.
Als de zak nat wordt, wordt die zwaarder.
Bind of naai de zakken dicht zodat het zand niet kan uitspoelen.
De afdichtstrop (of tie wrap) moet twee handbreedtes ruimte boven het zand openlaten. Om de zak te kunnen vormen.
Het losse / lege eind, de strik, is nodig om zakken in verband te stapelen.
Als afbinden of naaien niet kan: sla de flap schuin om en leg die onder een kont.
Gebruik nooit losse einden in een stapel. Ook geen beschadigde of volle zakken.

## Slide 8
Voorbereiding
Zorg dat er twee kunststof zakken klaarliggen die je kunt laten horen.
Schuifweerstand
Gebruik zandzakken van ruwe stof zodat deze niet glijden of verschuiven.
Kunststof zakken moeten minimaal in één richting wrijving of schuifweerstand hebben.
(Laat dit horen door twee zakken te schuiven in lengte- en dwarsrichting)
Leg die schuifweerstand haaks op de waterdruk.
“Wrijving kruislings, stapel kruislings.
Wrijving in één richting, stapel in één richting”.

## Slide 9
Doorgeven
Sta tegenover elkaar bij het doorgeven van zakken. Dit is beter voor je rug.
Reken op 1 persoon per meter ‘ketting’. Ga op lengte staan.
Houd de zak dicht bij je lijf.
Werk RAP:
  Rust op tijd.
  Afwisseling van taken, 5 minuten oppikken van het palet is al zwaar.
  Proactief aangeven wat nodig is: laat de ketting niet onnodig met volle handen staan.

## Slide 10
Kont op strik
De zakken komen ‘kont op strik’: leg een volle onderkant op een lege bovenkant.
(Laat dit ook zien. Gebruik de vier zakken hiervoor.
Pak een zak bij strik en kont.
Laat die naar de grond zakken.
Houd de strik het langste vast zodat de kont het eerst op de grond landt.
Ervaren stapelaars kunnen de zak ook in een vloeiende beweging ‘werpen’ waarbij het zand in de kont blijft.)

## Slide 11
Aanlopen
Loop de zakken goed aan voor stevigheid, elke laag. (gebruik niet het woord stampen, want dat is niet nodig en bovendien slecht voor de gewrichten)
Niet de laatst gelegde zak: je drukt het zand dan in de lege strik. Tenzij je natuurlijk de strik hebt omgeslagen onder de zak.

## Slide 12
Halfsteens
Stapel zakken in de rij in halfsteensverband: rijen verspringen een halve zak.
Dit kun je ook demonstreren.
Stapel het eind van een rij netjes af zodat er geen losse strikken vrij liggen.
Draai die laatste zak om:
  Vouw de strik van de laatste zak onder de zak voordat je die neerlegt op de een-na-laatste strik.
  Of leg de strik bovenop de voorgaande zak als er een nieuwe laag opkomt.

## Slide 13
Kruislings
De afwisseling van lagen op elkaar hangt af van de wrijving van de stof.
Die voel je door zakken over elkaar te schuiven.
“Wrijving kruislings, lagen kruislings.
Wrijving in één richting, lagen in één richting”.
Dit kun je ook demonstreren.

## Slide 14
Draagkracht ondergrond
Stapel zakken op een stevige ondergrond.
Houdt ook rekening met de sterkte van de taluds.
De stapel zandzakken mag niet te zwaar zijn voor de ondergrond. Die kan wegzakken onder het gewicht.

## Slide 15
Hoogte stapeling
De stapeling krijgt de vorm van een stompe pyramide.
De onderste laag is altijd één zak breder dan de tweede. Dit is om bij het hoger maken van de stapel in pyramidevorm te kunnen ophogen.
Leg maximaal twee lagen op elkaar van een bepaalde breedte.
Je krijgt zo bijvoorbeeld: 3 onderop, 2 er op, 2 er op, 1 er op, 1 er op.
Verspring per twee lagen met een halve zak in de breedte. De hoogte-breedteverhouding wordt zo ongeveer 1:2.
Wordt de stapel hoger? Bouw dan van onderaf met een extra laag uit.

## Slide 16
Overloop en overslag
Door overlopend of overslaand water raakt de stapel verzadigd.
Het zand in de achterste rij zakken gaat hierdoor ‘vloeien’ en hierdoor zakt de zak scheef naar beneden.
Maak de stapel hoog genoeg om alle golven tegen te houden.

## Slide 17
Afsluiting met folie
Een stapeling kan sterkte verliezen als die verzadigd raakt met water.
Gebruik een waterdichte folie om een stapeling aan de waterzijde waterdicht te maken. Dit wordt nooit 100% waterdicht.
Leg de folie dakpansgewijs met de stroom mee zodat het water niet achter de overlap stroomt.
Leg de folie alleen onder de voorste rij zakken. Anders kan de stapel op de folie gaan glijden.
Sla de folie er over heen, als een capuchon.
Leg de losse flap onder de bovenste rij zandzakken en leg een extra zak bovenop zodat de folie niet kan opwaaien.
Laat de achterzijde open, zodat lekwater er altijd uit kan.

## Slide 18
Zandmeevoerende wel
Water kan onder een dijk door stromen via een zandlaag. En omhoog borrelen via een gaatje.
Als het water snel genoeg stroomt, neemt dit zandkorrels mee: een zand meevoerende wel.
De stroming kun je afremmen door tegendruk.
Stapel daarvoor een ring van zandzakken rond een wel waar zand uit komt. Je maakt een soort badkuipje.
Door de ring hoger te maken, ontstaat waterdruk in de ring. De uitstroom bepaalt de hoogte.
Die waterdruk vertraagt het water dat uit de grond stroomt. Het zand komt tot rust.
Stapel de ring zo hoog dat het water nog wel stroomt, maar er geen zand meer uit komt. Een minimale hoogte dus.
Maak een uitstroomopening in de ring en leg daaronder zandzakken. Dit voorkomt erosie.

## Slide 19
Je ziet hier een sloot in dwarsdoorsnede.
Sloot
Gebruik voor je veiligheid een waadpak en reddingsvest. Pas bij het bukken er op dat je de patroon niet activeert.
Loop bij het stapelen tegen een schuine zijde de kanten goed aan.
De strik ligt altijd aan de zijde van de stapeling. Niet tegen het sloottalud vanwege lekkage.

## Slide 20
Muur
Je ziet hier een muur van boven.
Stapel de zakken stevig tegen de muur aan. Loop die goed aan.
Pak de muur rondom in, minimaal over een afstand die overeenkomt met de halve breedte (1/2 B) van de stapel (B).

## Slide 21
Niet doen
Stapel zandzakken niet op rommel of zand. Het risico is lekkage.
Leg de strik niet naar het water. Het risico is losspoelen.
Stapel de zakken niet slordig en losjes. Het risico is wegzakken van de stapel.
Wissel zandzakken niet af met bigbags. Elke overgang tussen zandzak en bigbag is een zwakte en kan lekken.