## Slide 1: Werkinstructie zandzakken Korte versie voor instructie aan vrijwilligers. (versie 2023-03-15)

## Slide 2: Doelgroepen
Instructeurs geven deze uitleg aan de mensen die zakken stapelen:
met de tekeningen en de uitleg snappen ze hoe ze op de juiste wijze moeten stapelen.
Aanwijzing voor de instructeur:
Bekijk de instructievideo en/of volg de instructie ‘train de trainer’.
Print deze presentatie als pdf op A3-formaat, liggend en dubbelzijdig langs de korte zijde en doe een ringbandje aan de korte kant. (A4 is te klein voor uitleg aan een groep).
Bij een plastic ringband kun je drie tie-wraps gebruiken om het boekje goed bij elkaar te houden.
Print op polyester ‘land meetpapier’ dat tegen water kan (bijv. Xerox). Of seal de pagina’s met plastic.
Een stevige achterzijde helpt bij het laten zien van het boekje.
Met behulp van deze geprinte presentatie kun je instructie geven aan kleine groepjes (ca. 10 mensen).
Het boekje is zo gemaakt dat aan jouw zijde de instructietekst lezen terwijl je de afbeelding naar de groep draait.
Met de powerpoint kun je dit binnen doen. Haal dan de tekstdia’s weg.
Houd het kort: beperk je tot de instructietekst.
Zorg dat je zelf de persoonlijke beschermingsmiddelen draagt.
Zorg dat je een paar zakken klaar legt om het voor te doen.

## Slide 3
Deze lege pagina is om het boekje te kunnen printen.
De afbeeldingen en instructieteksten komen dan goed zichtbaar voor de instructeur en vrijwilligers.
Voor de video, zie

## Slide 4: Veiligheid en arbo
1/3
2/3
max 15 kg
ca. 0,4 m.
Ca. 0,6 m.
max 20 kg
100 %

## Slide 5: Instructietekst
Voor de persoonlijke veiligheid, wees je altijd bewust van de risico’s.
Draag:
Draag handschoenen voor het sjouwen van zandzakken.
Draag veiligheidsschoenen voor bescherming van de voeten.
Draag een helm in de buurt van (draaiende) machines.
Rust op tijd uit en eet en drink voldoende. En draag zorg voor de anderen.
Vulling van de zakken:
Vul de zakken voor 2/3 met zand, 1/3 blijft vrij als strik.
Boven het zand blijven twee handbreedtes ruimte.
Dit is om de zakken goed in verband te kunnen stapelen.
Maak de zakken dicht zodat het zand er niet uit kan spoelen. Gebruik daarom ook geen kapotte zakken.
Als je toch alleen open zakken hebt, kun je de flap als envelopje omvouwen. Dit leg je onder de kont van een zak.

## Slide 6: Kettingwerk
1 pers. / m1
…….

## Slide 7: Instructietekst
Doorgeven van gevulde zakken
Houd de zak dicht bij je lijf.
Je kunt de zakken op gebogen onderarmen doorgeven, als lepels van een heftruck.
Sta tegenover elkaar bij het doorgeven van zakken. Sta op lengte als dat kan.
Reken op 1 persoon per meter ‘ketting’.
Communiceer goed over het tempo van oppakken en wegleggen.
Werk RAP:
  Rust op tijd.
  Afwisseling van taken.
  Proactief aangeven wat nodig is: laat de ketting niet onnodig met volle handen staan.

## Slide 8: Half steens, wrijving
1/2
1e laag

## Slide 9
Bouwen met zakken: halfsteens en kruislings
Zak leggen
Laat de zak eerst met de kont op de grond zakken. Het zand komt onderin.
Houd de stik iets langer vast, die blijft dan leeg.
Rij leggen
Leg de rij in halfsteensverband: de volgende rij verspringt een halve zak.
De zakken komen ‘kont op strik’: leg een volle onderkant op een lege strik.
De laatste zak in een rij draai je om, geen losse strik laten uitsteken.
Loop de zakken stevig aan, voor een goede aansluiting.
Volgende laag leggen
Als de vezel van de zak kruislings weerstand geeft, stapel je de lagen kruislings op elkaar.
Als de vezel van de zak in één richting weerstand geeft, stapel je de lagen in één richting op elkaar.
De nieuwe laag leg je weer stevig zoals de eerste laag. Loop elke laag aan.

## Slide 10: Hoogte stapelen
max. 2 lagen
½
½
etc.
^
^
>> etc.
+1
folie
geen folie

## Slide 11
Hoogte stapeling
De stapeling krijgt de vorm van een stompe pyramide.
De eerste laag is altijd één zak breder dan de tweede. Om later uit te kunnen breiden.
Leg maximaal twee lagen op elkaar van een bepaalde breedte.
Verspring per twee lagen met een halve zak in de breedte.
Wordt de stapel hoger? Bouw dan van onderaf met een extra laag uit.
Maak de stapel zo hoog dat er geen water over kan stromen of slaan. Anders zakt de achterkant in.
Afsluiting met folie
Een stapeling kan sterkte verliezen als die verzadigd raakt met water.
Gebruik een waterdichte folie om een stapeling aan de waterzijde waterdicht te maken.
Leg de folie alleen onder de voorste rij zakken.
En stop de bovenkant onder een rij zandzakken tegen wegwaaien.
Laat de achterzijde open, zodat lekwater er altijd uit kan.

## Slide 12
opening
opkisten
zandvoerende wel

## Slide 13
Zandmeevoerende wel
Water kan onder een dijk door stromen via een zandlaag.
Als het water snel genoeg stroomt, neemt dit zandkorrels mee. De stroming kun je afremmen door tegendruk met water.
Stapel daarom een ring van zandzakken rond een wel waar zand uit komt.
Door de ring hoger te maken, ontstaat waterdruk in de ring.
Die waterdruk vertraagt het water dat uit de grond stroomt. Het zand komt tot rust.
Stapel de ring zo hoog dat het water nog wel stroomt, maar er geen zand meer uit komt.
Met de uitstroomopening in de ring bepaal je de waterhoogte.
Leg daaronder zandzakken. Dit voorkomt erosie.

## Slide 14
a.
b.
c.
d.
niet doen

## Slide 15
Niet doen
Stapel zandzakken niet op rommel of zand. Het risico is lekkage of instabiliteit.
Leg de strik niet naar het water. Het risico is losspoelen.
Stapel de zakken niet slordig en losjes. Het risico is wegzakken van de stapel.
Wissel zandzakken niet af met bigbags. Elke overgang tussen zandzak en bigbag is een zwakte.